## Slide 1
WIND TURBINE FAULT DIAGNOSIS · 风电运维智能诊断
Windrise 风起时域
面向风电机组故障处理的本地化知识构建与检索增强问答系统
把本地风电资料构建为带机型约束、来源证据与故障机理的领域知识；由本地/内网模型在该知识约束下生成可核查、可续推的现场排查答案。
11,865
故障记录
2,491
知识图谱节点
100%
机理·验证闭环
本地/离线
数据不外发

## Slide 2
01 · 现有方式解决不了的现场难题
五类现有方法都只处理文本相似度，未利用运维关系
同码异义
同一数字故障码在不同机型下含义不同，单码最多 19 种含义，按数字检索极易查错手册。
资料分散格式不一
厂家/机型/风场资料格式各异(PDF/Word/RTF/CSV)，难以统一组织。
检索无法表达关系
答不出'属于哪个系统、哪个部件、由什么原因触发、应先查什么、依据来自哪份资料'。
通用模型答案无依据
语言流畅但缺本地约束，不可追溯，现场专工无法审核。
单轮难支持多轮排查
现场靠'正常/异常/压力上不来'短反馈推进，单轮检索无法据此续推。
数据外发风险
风场资料与检修经验属企业内部，依赖公网模型有外发风险。

## Slide 3
02 · 六层核心创新
从资料到多轮排查，构成一条完整诊断流水线
L1
本地化领域知识构建
抽取故障码·机型·系统·部件·原因·处理·来源，归一化+别名保留(5645 别名)
L2
同码异义消歧
结合风场/机型/上下文限定检索范围，范围不明主动提示并给区分条件
L3
故障机理归纳
挂接液压/机械/电气/信号/通信/保护 6 类机理原型，答'为什么、验证哪个量'
L4
鉴别诊断与反事实验证
机理竞争时给区分证据与反事实试验，把换件经验升级为可证伪根因
L5
证据回溯
结论可回溯到本地条目/机型/部件/来源资料，现场专工可核对
L6
多轮短反馈排查
保存状态、短反馈续推、话题归拢，结构化输出'判断→验证→标准→反馈'

## Slide 4
03 · 原理层创新 · 不止工程，更在原理
六层能力背后，是四条原理级创新
信息论消歧
检索后启发式补救 → 检索前信息论主动门控
把同码异义形式化为含义分布熵 H(c)，用单一可解释标量在检索前量化消歧风险并主动决策。
故障机理因果化
“故障码是什么” → “为什么发生、该验证哪个量”
机理原型→失效模式→传播路径→可观测量→验证试验→控制屏障，把标签升级为可推理的因果链。
反事实可证伪诊断
凭经验换件试错 → 可证伪的根因判定
机理竞争时给区分证据与反事实试验，把排障纳入证伪逻辑，而非逐个替换零件的试错。
可采纳性形式保证
检索可能放大歧义 → 候选集合恒不放大
范围约束下可证 A(q,s) ⊆ F(c) 恒成立：消歧只缩小候选、绝不引入新的歧义来源。

## Slide 5
04 · 机理增强知识图谱
把'故障码是什么'升级为'为什么发生、如何验证'
机理推理节点
mechanism_archetype · failure_mode · propagation_step · observable · verification_test · control_barrier
竞争机理判别节点
diagnostic_hypothesis · discriminating_evidence · counterfactual_test · decision_rule
回答现场真正关心的三问
为什么发生？为什么查这个量？如何证根因而非凭经验换件？
6
机理原型
1,686
机理节点
2,601
机理关系
100%
机理闭环
100%
假设鉴别
3.0
平均路径深度

## Slide 6
05 · 创新亮点 · 歧义熵门控 AEG
用信息论在检索前主动预测消歧风险
H(c) = − Σ pi · log2 pi
pi = 故障码 c 映射到第 i 种含义的概率；H=0 单义直接答，H 越大越该在检索前追问机型。
被动 → 主动
现有做法检索后发现歧义才提示；AEG 在检索之前用一个标量预测风险，主动决定是否追问。
可量化 · 可设阈值
阈值 τ 直接对应'追问成本与误命中'的帕累托工作点，单一可解释度量便于审核。
零训练 · 零 LLM 调用
熵由知识库含义分布闭式算出，无需训练模型、无需调用大模型，适合本地/离线部署。

## Slide 7
06 · AEG 有效性 · 留一法真实实测
11,476 条真实故障记录，实测而非理论期望
51.7%
留一实测基线误命中
0.92
熵·误命中 Spearman
0.72
熵·增益 相关(独立验证)
→ 0
门控 62% 查询后误命中
熵预测误命中
实测误命中率随熵单调上升：单义码 0% → 高熵码(H>2) 90.6%。
门控帕累托最优
相同 30% 追问预算下，熵门控残余误命中 24.4% vs 随机 36.2%，多消除 32.5%。
增益由熵驱动(独立)
'追问机型'的实测增益与熵相关 0.72，高熵码收益是低熵码 3 倍；单义码追问收益为 0。
诚实说明：留一实测比闭式期望(28.8%基线)严峻但结论一致；23.8% 查询因资料不足弃答，不计误命中。

## Slide 8
07 · 相比流行方法的优势
赢在原理与介入时机：检索前的信息论消歧
方法 | 需训练 | 需LLM | 时机 | 面对不确定
普通 RAG / 相似度检索 | 否 | 生成时 | 后置 | 直接答(会误命中)
Self-RAG / 自适应检索 | 是 | 是 | 检索中 | 反思后重检索
Corrective RAG | 是 | 是 | 检索后 | 触发替代检索
语义熵 / 答案不确定性 | 否 | 多次采样 | 后置 | 标记幻觉
置信度弃答 | 常是 | — | 后置 | 弃答给人
AEG（本方法） | 否 | 否 | 检索前 | 主动问机型消除不确定
原理定位：把消歧从检索后的启发式补救，提前为检索前的信息论门控——用零成本熵标量主动决定'该不该问机型'，而非事后纠错或被动拒答。

## Slide 9
08 · 部署与价值
能安全上线的本地化风电诊断底座
数据不出内网
本地/内网模型 + 离线嵌入(hash/本地)，风场资料与检修经验不外发。
可核查可审计
答案回到本地资料来源，满足运维审核；机理链支撑可证伪根因。
贴合现场节奏
短反馈续推、每轮只推一个动作，契合登机作业交互。
论文/专利就绪
AEG 有实测支撑、论文章节与专利权利要求齐备。
Windrise 风起时域 · 面向风电机组故障处理的本地化知识构建、检索增强问答系统及方法